Intergrated IMS Messaging Service with Chinese Support in Java

Che-Hua Yeh		Quincy Wu		Whai-En Chen

Department of Computer Science and Information Engineering

National Chiao Tung University

Email: { chyei , solomon , wechen }@csie.nctu.edu.tw

# 摘要

第三代行動通訊系統在Release 6中引進了IMS架構，並定義了Immediate messaging、Deferred delivery messaging、Session based messaging三種訊息服務的應用模式。本文提出IM-SMS Gateway的設計，作為整合Internet網路上的即時訊息，以及行動電話網路上簡訊服務的重要網路元件。利用Java上的jSIP函式庫，我們簡介了如何使用此函式庫開發出IM-SMS Gateway，並成功地解決jSIP在處理中文訊息上的問題。

關鍵詞：即時訊息、簡訊服務、IMS、Java、SIP，UTF-8

## 前言

  - IP Multimedia Subsystem

在傳統行動通訊系統中，主要是針對聲音傳送的circuit-switching網路，由於線路具有獨佔性，一旦建立連線後就不能同時讓其他人分享，因此比較不適合提供以資料封包傳輸為主的服務。但是在現今行動通訊網路中，資料傳輸的需求量已經逐漸超越了聲音傳輸的需求，因此在第三代(Third-Generation , 3G)行動通訊系統中，採取了packet-switching的網路架構，以資料封包的方式來同時處理資料以及聲音的需求。在資料傳輸能力提升的情況下，多媒體服務更是未來發展的一項重點。IP Multimedia Subsystem (IMS) 就是3GPP (Third Generation Partnership Project)中提出的一個架構，以SIP (Session Initiation Protocol) [7]為基礎，主要作為多媒體服務的提供以及強化。

  - IMS Messaging

訊息服務(Messaging Service)是可以讓使用者之間彼此傳送訊息的一項服務。依各種系統設計時的差異，有些是以即時的方式傳送即時訊息(Instant Message)，有些則是以非即時的方式傳送。在3G IMS 中，將訊息服務(Messaging Services)依其特性及需求的不同，分成下列三種[2]：

- Immediate messaging:

所謂的即時訊息，是指訊息發送者在送出一通訊息後，收訊者會立即收到訊息。如果收訊者不在線上，或者這通訊息無法以即時的方式傳給收訊者的時候，這通訊息應該被阻止並且通知發訊者這封訊息無法傳遞。我們現在常用的Windows Messenger (微軟公司支援SIP協定的即時通訊軟體)的即時訊息功能就是此類訊息服務。

- Deferred delivery messaging:

訊息發送者在送出一通訊息後，訊息服務伺服器端會盡可能以最快的方式傳送給收訊者。但若訊息發送的時候收訊者正好不在線上，此時伺服器會將這封訊息先儲存起來，一旦收訊者上線後，訊息就會以最快的方式傳給收訊者。跟第一項比起來，收訊者不一定能立即收到訊息，但是正常情況下，訊息送出後收訊者都會確實收到。Deferred delivery messaging通常應用於發訊者和收訊者並不是很在意是否會即時收到訊息的情況，GSM (Global System for Mobile communication)系統的簡短訊息(Short Message)即為此類訊息服務。

- Session based messaging:

和Immediate messaging有同樣的特性，訊息發送以及接收都需要即時，但是在訊息發收之前發訊者和收訊者都必須先加入一個message session (例如：聊天室)，所有的訊息交換便會經過這個message session。這是較新被提出的一種訊息交換方式，一些即時訊息的通訊協定如MSRP (Message Session Relay Protocol) [5] 就是針對這種特性而設計。

以上3種訊息服務是彼此可區別的，在特性以及實作上的要求也有所不同，因此在開發訊息服務時便以這三種為最基本的分類。

在傳統的應用情境裡，Instant Message僅止於Internet上，而Short Message僅止於GSM網路中。為了整合這兩個網路中不同的訊息服務，我們本篇論文中提出了IM-SMS Gateway，以作為跨入3G IMS訊息服務整合的第一步。在接下來的段落中，第二節將敘述IM-SMS Gateway的設計架構與運作流程，第三節將介紹Java中支援SIP通訊協定的開發工具，以及在處理中文訊息時會遇到的問題及我們提供的解決之道。最後將總結本篇論文的貢獻及未來之進一步工作。

### Operation Model of IM-SMS Gateway

2.1 Components

IM-SMS Gateway (Instant Message - Short Message System)的架構如圖1。圖1(a)之IM-SMS Gateway Program是一個以Java撰寫的程式，具有IP網路介面以及接收GSM網路上的簡訊介面，負責將即時訊息 (Instant Messaging)和簡短訊息(Short Message)做格式的互換，並且負責發送即時訊息至Internet上。圖1(b)中的Nokia card phone是一張具有行動電話功能的PCMCIA卡，和一般行動電話不同點在於缺少使用者介面的部分，但是可以接上一般電腦的PCMCIA插槽後搭配軟體便可成為手機使用[1]。在IM-SMS Gateway中則做為對GSM簡短訊息的介面，負責發送簡訊以及接收簡訊。

圖1 IM-SMS Gateway架構圖

  - 運作流程

運作流程可以分為兩個方向，「即時訊息→簡短訊息」以及「簡短訊息→即時訊息」，其處理方式如下所述。

即時訊息→簡短訊息：IM-SMS Gateway在收到Internet上的即時訊息後，會處理SIP標頭(header)裡面的資料。其中To標頭欄的格式為”sip:行動電話號碼@IMSMS_GW” (“行動電話號碼”便是簡訊的接收者)。From標頭欄裡面包含的是發訊者的SIP URI，這一欄的資訊會被IM-SMS Gateway取出，跟著message body整合在一起當作簡訊的內容。決定了收訊號碼以及內容，IM-SMS Gateway Program於是透過Nokia card phone將簡訊送出。如圖2所示，使用者利用Windows Messenger 4.7，以SIP MESSAGE request送出即時訊息到IM-SMS Gateway後，IM-SMS Gateway將回應一個200 OK的訊息，代表接收成功；接著便透過Nokia card phone將訊息以簡訊傳送給GSM手機(如圖3)，之後IM-SMS Gateway再以SIP MESSAGE request通知使用者訊息已傳送完畢，其SIP信令流程如圖4所示。

圖2 利用Windows Messenger發送即時訊息

圖3 手機端收到的簡訊

圖4 SIP訊息流程

簡短訊息 → 即時訊息：IM-SMS Gateway Program會透過Nokia card phone來收GSM簡短訊息，簡短訊息的格式(如圖5)需符合以下格式

IM  <sip_uri>  <message_body>

IM為關鍵字，代表訊息發送者希望將這封簡訊轉換成即時訊息後發送出去，<sip_uri> 代表即時訊息接收者的SIP URI，<message_body> 即為即時訊息的內容。而IM-SMS Gateway從Nokia card phone接收到符合這個格式的簡訊資料後，會取出傳送者的行動電話號碼，並產生一個SIP MESSAGE request，在From標頭欄填入“sip:行動電話號碼@IMSMS_GW”來作為訊息發送者的SIP URI (如圖6,圖7)。

圖5 發送簡訊到IM-SMS Gateway

圖6簡訊經由IM-SMS Gateway轉換後，SIP訊息流程

圖7 收訊端收到的即時訊息

### Implementation of Instant Messaging Service in jSIP

  - The jSIP Project

jSIP [8]是一個網路上開放程式碼的Java Library，提供基本的Java類別(class)來實作SIP應用程式。jSIP有以下特色：

Java-based：現在幾乎所有開放程式碼的SIP Library都是由C/C++撰寫而成的，jSIP是目前在Java平台上唯一針對SIP開發的Library，因此對於Java程式開發者來說jSIP是很好的開發工具。

跨平台：jSIP因為具有Java跨平台的特性，因此可以在任何作業系統上使用jSIP來作為Java SIP應用程式的開發之用，不需要隨著平台的變更而修改程式。

jSIP支援RFC 3261 [7]裡面所定義的基本SIP通訊協定，同時也加入了RFC 3428 [4]裡針對即時訊息所定義的MESSAGE method。因此不但可以利用jSIP在Java平台上開發SIP相關服務，更可以用來開發3G IMS所定義的Immediate messaging(即時訊息)服務。

jSIP的類別主要可以分為兩類(如圖8)，一類是處理SIP的文字格式部分，也就是包含最基本SIP request和response格式，以及SIP標頭的處理。另一類是負責SIP transaction的管理，從底層socket傳輸的部分到上層SIP call的管理。透過jSIP這兩類的類別便可以輕易地實作出SIP相關應用程式。

圖8 jSIP類別圖

  - Implementation of Instant Messaging Service

SIP的即時訊息是透過MESSAGE method來達成，因此在實作時主要處理的對象便是SIP封包。利用jSIP transaction管理的部分，在socket收到SIP封包之後，便會發出event (Java Event class)給上層的應用程式，利用event以及listener (Java Listener class)便可以即時讓應用程式知道收到SIP封包，並啟動預定的函式來處理封包。因此，即時訊息轉換成簡短訊息的程式利用jSIP開發起來就十分容易。在收到SIP MESSAGE封包之後，根據2.2節敘述的標頭轉換方式，將發訊者、收訊者、以及訊息內容取出，而這些都可以透過jSIP的第一類類別(文字格式處理類別)來達成，將簡訊送出的部分則是由Java的function call來驅動Nokia card phone。如此一來，一個即時訊息轉換成簡短訊息的服務就建立起來了。

而簡短訊息轉換即時訊息的部分一樣可以透過jSIP來完成。在收到簡短訊息之後，可以利用發訊者、收訊者、訊息內容來決定SIP MESSAGE的內容(同2.2節介紹)，之後便透過jSIP Client class發出MESSAGE的Request，並且由jSIP來負責transaction的管理(包括response的接收及request重傳)。這樣便可以利用jSIP來建立簡短訊息轉換即時訊息的服務。

  - 中文支援

jSIP雖然提供方便的函式庫實作SIP應用程式，可是在編碼部分卻沒有處理的很好。jSIP在輸入以及輸出的介面上都是以ASCII編碼來處理，因此對於中文的輸入以及輸出來說是完全無法處理的。若想要處理中文的編碼，建議採用目前的網路標準編碼UTF-8。UTF為UCS / Unicode Transformation Format   “Unicode轉換格式”的縮寫[9]。(註：Unicode 只是一個字形和內碼上的標準，並沒有定義實際在電腦上存取的方法，而 UTF 便定義了一整套的電腦存取Unicode編碼的轉換格式，並考慮了與其它編碼方式兼容。常用的格式有UTF-8和UTF-16。) 為此我們特別修改了jSIP函式庫，讓jSIP以UTF-8編碼取代ASCII編碼，以支援中文簡訊的傳送。

  - jSIP的除錯以及修改

針對UTF-8編碼的部分修改的部分，在jSIP UDPMessageSocket.java 中UDP socket接收封包的地方，原本只是單純的將UDP的內容轉換成Java String class，然後透過jSIP去分析這個SIP字串。Windows Messenger傳送UTF-8編碼過後的中文內容SIP封包給IM-SMS Gateway，架構如圖9，訊息內容都會成為無法解讀的亂碼。因此修改的重點在於如何將被編碼過後的SIP封包正確解碼，使得中文內容可以正常呈現。於是我們把原來單純將UDP封包轉換成Java String class的地方多加了一個參數”UTF-8”

原指令：

String sipString = new String( UDPpacket.getData() ) ;

修改後指令：

String sipString = new String( UDPpacket.getData() , "UTF-8") ;

這樣轉換的時候程式就會利用UTF-8的編碼方式來解讀，IM-SMS Gateway就可以將正確的中文訊息透過簡訊傳到手機上。

圖9 利用Windows Messenger發送訊息至IM-SMS Gateway（使用未修改前的jSIP），轉換成簡訊送到手機的情形，顯示亂碼

圖10 將jSIP修改成支援UTF-8編碼後，中文可正常顯示

在解決手機端接收中文的問題之後，接下來是利用手機發送中文訊息，再利用jSIP發送中文即時訊息給Windows Messenger時出現的問題。如果直接利用原來jSIP實作的程式發送中文訊息至Windows Messenger，會因為不正確的編碼，導致字串無法讓Windows Messenger解讀，甚至Windows Messenger無法顯示此訊息給使用者。針對這問題所應修改的程式同樣是在 jSIP UDPMessageSocket class中，產生UDP封包的部分

原指令：

dp = new DatagramPacket (sendstring.getBytes() , sendstring.length());

修改後指令：

dp = new DatagramPacket (sendstring.getBytes("UTF-8") ,  sendstring.getBytes("UTF-8").length );

將要送出的sendstring利用UTF-8編碼之後加入UDP封包的內容之中，再傳送出去。

經由以上兩個修改，利用jSIP實作的IM-SMS Gateway，與Windows Messenger間收送中文訊息時，就可以正確無誤。

### Conclusion and Future work

在這篇文章裡我們提出以SIP為基礎，將即時訊息和簡短訊息互相轉換的gateway服務。利用開放程式碼的jSIP函式庫，我們成功地以Java語言開發出IM-SMS Gateway網路元件，整合Internet上以SIP為基礎的即時訊息，以及GSM網路上的簡訊服務。在電話系統當中VoIP與GSM手機的語音互通，已可藉由許多現成的Media Gateway來達成。加上本文所提出的IM-SMS Gateway，則可以在語音的通話外，讓文字訊息也能在Internet與GSM兩個網路間互相傳遞。今年七月在澳洲的亞太先進網路會議(Asia-Pacific Advanced Networks) [3]中，與會者對於各國在學術研究網路上佈建VoIP相關服務中，所熱烈討論的主題除了SIP以外，當屬提供將Internet上所發出的Instant Message轉成GSM上簡訊功能的Message Gateway了。本文藉由提出IM-SMS Gateway的設計，希望能藉此更加豐富TANet上的學術應用服務。

在目前IM-SMS Gateway的架構中，是以Nokia card phone作為發送簡短訊息的裝置。當簡訊發出後，對方手機是否於開機的狀態下順利收到訊息，並無法得知。未來如果能將card phone以行動電話公司的SM-SC (Short Message Service Center、簡短訊息服務中心)來代替，這樣更可以掌控簡短訊息的發送狀況，像是對方是否已經收到簡訊、對方是否開機，都可以透過SM-SC來掌握這些資訊。

利用IM-SMS Gateway傳送訊息時，本篇文章所舉例的是以Windows Messenger 4.7版作為即時訊息的使用者介面，因此支援的是Immediate messaging形式的即時訊息。目前Windows Messenger於最新的5.0版中，已支援1.2節所介紹的Session based message架構。而目前IM-SMS Gateway主要支援的是Immediate messaging形式的即時訊息，未來可考慮擴充IM-SMS Gateway的架構將Session based message整合在其中。

此外，在多媒體蓬勃發展的現今，MMS (Multimedia Messaging Service、多媒體訊息服務)也是行動通訊網路中新崛起的訊息服務。由於Windows Messenger除了純文字訊息，也可以傳送圖片檔案等多媒體資料。如何在行動通訊網路和網際網路中整合多媒體訊息，讓MMS手機與Windows Messenger等即時訊息軟體可互傳多媒體訊息，也是IM-SMS Gateway未來可以發展的方向之一。

IM-SMS Gateway可以將即時訊息和簡短訊息作一對一的轉換，可是訊息服務並不僅限於這兩種，像是E-mail也是常用的訊息服務之一。因此利用一個整合式的架構來整合多種訊息服務，達到UMS (Unified Message Service) [6]的目的，也是未來可以發展的重點之一。

參考文獻

- 林風,饒仲華,林一平,呂明坤,塗冠驊,皇甫建君 “Short Message Service Programming for Wireless Internet”: 維科圖書, October 2002

- 3GPP TS 22.340; 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Services and System Aspects;IP Multimedia System (IMS) messaging; Stage 1 , 2003

- APAN , http://www.apan.net/

- B. Campbell, Ed., J. Rosenberg, H. Schulzrinne, C. Huitema, D. Gurle, “Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging,” RFC 3428 , December 2002

- B. Campbell, Ed., “The Message Session Relay Protocol,” draft-ietf-simple-message-sessions-06 (work in progress), May 2004

- David A. Zimmer , “Universal Message Services”, http://www.csie.nctu.edu.tw/~chyei/voip6/ums4/ums4.html

- J. Rosenberg, H. Schulzrinne, G. Camarillo, A. Johnston, J. Peterson, R. Sparks, M. Handley, E. Schooler , “SIP: Session Initiation Protocol,” RFC 3261 , June 2002

- jSIP Project , http://jsip.sourceforge.net/

- UTF-8 encoding , ISO 10646-1:2000 Annex D